## Slide 1: Vorlesung 13.Woche
2020.05.11.
Balázs Istók
adjunkt istok@ara.bme.hu
skype: b_istok
Technische und Wirtschaftliche Universität Budapest
F. Maschinenbau Lehrstuhl für Strömungslehre

## Slide 2: Wiederholung I: energiesatz
Energiesatz:
Entlang einer Stromlinie bleibt die Summe der statischen und dynamischen Temperatur konstant.
Voraussetzungen:
  reibungsfreie Strömung
  Auswirkung des Kraftfeldes vernachlässigt
  stationäre Strömung
  isoliertes Strömungssystem

## Slide 3: Wiederholung II: Weiteren Gleichungen:
Zustandsgleichung der idealen Gasen
I. Hauptsatz der Thermodynamik
(Isentropenbeziehung)
Schallgeschwindigkeit in Gasen
massespezifische Wärmeverhältnis c auf konst. Druck/ c konst. Volumen
spezifische Gaskonstante

## Slide 4: Wiederholung III: kritischen zustand
wenn Gas aus einem Tank in ein unendlichen Raum strömt, die Ausströmungsgeschwindigkeit hängt von dem Druckverhältnis (p2/pB) ab
wird p2/pB vermindert => nimmt die Ausströmungsgeschwindigkeit zu
in kritischen Fall ist
  die Ausströmungsgeschwindigkeit = Schallgeschwindigkeit
  das Temperaturverhältnis
  das Druckverhältnis
Behälter
(CO2 Flasche, Brennkammer)
B
2
Stromlinie

## Slide 5: Wellen
Frage:
  Was passiert wenn wir mit dem Druckverhältnis unter dem kritischen Wert gehen? (z.B. Wir können den Behälterdruck erhöhen)
Die Antwort lautet:
  Wellen werden in der Ausströmungsstrahl erscheinen, und mache davon sind nicht mehr isentropisch
(isentropisch = adiabatisch + verlustfrei)
(adiabatisch = isoliert, kein Wärmetransport möglich)
Alle Veränderungen werden in Form von Wellen ausbreiten
z. B. Klang besteht aus Druckschwankungen,
die mit Wellengeschwindigkeit a laufen

## Slide 6: wellen
Wellen
Schwache Wellen, oder akustischen Wellen
Starke Wellen
p1/p2 ist niedrig
a≈340m/s
p1/p2 ist höher
a≈?
Expansionswellen
Kompressionswellen
oder Druckwellen
z.B. Explosion

## Slide 7: akustische wellen
Akustische Wellen:
Warum sehen wir zuerst das Licht des Blitzes, bevor wir seine Stimme hören?
Das Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit vLicht=300 000 km/s
Die Stimme mit Schallgeschwindigkeit a=340m/s
Blitz
Akustische Welle
Herr Lichtsensor/
Druckschwankungssensor
Lichtwelle

## Slide 8: akustischen wellen
die relativ langsame Ausbreitung kann zum merkwürdigen Erscheinungen führen = Doppler Effekt
z.B. wird ein Taktgeber mit eine Geschwindigkeit von v bewegt:
v
Position der Taktgeber
im Zeitpunkt t1
Hinterlegte Abstand der Welle im Zeitpunkt t
Ein Takt
Er hört die Takten öfter
(mit höheren Frequenz)
Er hört die Takte seltener
(mit niedrigeren Frequenz)
a

## Slide 9: akustischen wellen
supersonischer Taktgeber
v > a
Position der Taktgeber
im Zeitpunkt t1
Hinterlegte Abstand der Welle im Zeitpunkt t
Ein Takt
Er hört gar nichts
Hinterlegte Abstand der Taktgeber im Zeitpunkt t
Er hört die Überschallknall
(sonic boom)
Wellenfront der Schallwellen
VIDEO

## Slide 10: starke wellen
Kompressionswellen oder Stoßwelle
  der Druck wird durch der Welle erhöht.
  z. B. Explosion erzeugt eine Stoßwelle
Stoßwelle
+VIDEO

## Slide 11: starke wellen
nehmen wir eine in Rohrleitung laufende Welle
in absoluten Koordinatensystem läuft die Welle in ruhenden Gas, und
  erhöht p, T, ρ
  und hinter der Welle beginnt das Gas in der Richtung der Welle zu bewegen
befestigen wir das Koordinatensystem zur Welle
das Gas wird mit a Wellengeschwindigkeit in der Richtung der Welle strömen
die Welle erhöht p, T, ρ
und hinter der Welle wird die Geschwindigkeit niedriger sein
die Kompressionswelle ist nicht mehr isentropisch!!
Stoßwelle
Stoßwelle

## Slide 12: starke wellen
Wenn eine Stoßwelle aus mehreren, hinter einander laufenden Wellen besteht,
dann wird die zweite in erhöhten Temperatur laufen
und wird die Wellengeschwindigkeit höher sein!
Das bedeutet, daß der zweite wird die erste erreichen!
Deswegen
  ist die Wellengeschwindigkeit von Stoßwellen höher als die akustische Wellengeschwindigkeit
  haben die Stoßwellen eine geometrische Dicke von ein paar μm-n
  (die sind sehr dünn!)

## Slide 13: starke wellen
Expansionswellen
nehmen wir eine in Rohrleitung laufende Welle
in absoluten Koordinatensystem läuft die Welle in ruhenden Gas, und
  vermindert p, T, ρ
  und hinter der Welle bewegt sich das Gas in Gegenrichtung der Welle
befestigen wir das Koordinatensystem zur Welle
das Gas wird mit a Wellengeschwindigkeit in der Richtung der Welle strömen
die Welle vermindert p, T, ρ
und hinter der Welle wird die Geschwindigkeit höher sein
die Expansionsswelle ist isentropisch!!
Expansionswelle
Expansionswelle

## Slide 14: Supersonischen Strömungen
Wenn Gasdruck in einem Behälter zu hoch ist, d. h. das Druckverhältnis unter dem kritischen Druckverhältnis ist, dann entstehen Wellen in der Ausströmungsquerschnitt!
Unterexpandierten Gasstrahl
pAusströmung>pUmwelt
Expansionswellen
Stoßwellen
Folge: durch Stoßwellen geht Energie verloren!
Lösung: Laval-Düse!

## Slide 15: planen einer laval düse
Planen einer Laval-Düse
Die Aufgabe:
  Gasdruck von Behälterdruck auf Umgebungsdruck ISENTROPISCH expandieren (ermindern)
  daneben supersonische (Überschall-) Geschwindigkeit zu erreichen!
Frage:
  Welche Geometrie kann solch eine Düse besitzen?
Erste Schritt:
  Ausströmungsformel
  für isentropische Ausströmung aus einem Behälter
Behälter
(CO2 Flasche, Brennkammer)
B
2
Stromlinie

## Slide 16: planen einer laval düse
Wir werden die Druckverteilung entlang eine Stromlinie in einem Diagramme aufzeichnen
die vertikale Achse zeigt den Druck, die horizontal Achse zeigt die erreichten Gasgeschwindigkeit
2 Punkten sind schon bekannt!
p
v

## Slide 17: planen einer laval düse
Schreiben wir die eulersche Komponentengleichung in natürlichen Koordinatensystem in Bahnrichtung
(die Voraussetzungen passen)
p
v
die Verteilung hat die Steigung = 0 in beiden Punkten
v=0 1. Punkt
ρ=0 (p=0) 2. Punkt
Tangenten
die Verteilung muss zwischen die zwei Punkten einen Inflexion haben!
Steigung der Verteilung

## Slide 18: planen einer laval düse
Inflexion bedeutet, daß die zweite Ableitung = 0 ist (die Steigung hat eine lokale, negative Extremwert )
In der Inflexionspunkt
Kettenregel
Produktregel
p
v

## Slide 19: planen einer laval düse
ergänzen wir das Diagramm mit der Querschnitt!
Entlang der Stromlinie bleibt der Massenstrom konstant! (Kontinuität)
p
v
A
im Behälter ist v=0
A=∞
A=∞
ρ=0
hier wird p=0 sein
ρ•v hat hier ein negatives Maximum
A hat hier ein lokales Minimum
Ende des
Laval-Düses
Ausströmung mit
Überschallgeschwindigkeit

## Slide 20: planen einer laval düse
Zusammenfassend:
der Strömungsquerschnitt des Laval-Düses ist unendlich gross (im verglech zu anderen Querschnitten) im Behälter
in der Richtung der engste Querschnitt nimmt der Querschnitt und der Druck ab, und die Strömungsgeschwindigkeit nimmt zu (wegen der monoton abnehmende Druck werden die Flüssigkeitspartikels kontinuierlich beschleunigt)
in der engsten Querschnitt (Vena Contracta) erreicht der Druck (in negativen Richtung) den kritischen Wert, und die Strömungsgeschwindigkeit wird Schallgeschwindigkeit sein
nach dem engsten Querschnitt gehört zu zunehmende Geschwindigkeit zunehmende Querschnitt. Der Druck wird noch immer abnehmen
am Ende des Laval-Düses erreicht der Druck den Umgebungsdruck und die Strömungsgeschwindigkeit wird Überschallgeschwindigkeit (supersonisch) sein!

## Slide 21: planen einer laval düse
wir müssen etwas noch merken:
zu einem Behälterdruck gehört nur ein isentropischen Druckablauf, d.h. der Behälterdruck definiert den Umgebungsdruck (Austrittsdruck)
Wenn der Umgebungsdruck davon abweicht, werden wird die folgenden Fallen haben:

## Slide 22: planen einer laval düse
Fall „E”: der Umgebungsdruck = Behälterdruck => kein Strömung in dem Laval-Düse
Fall „D”: der Umgebungsdruck ist zu groß => die Geschwindigkeit nimmt in dem Konfusor zu, im Diffusor ab. Höchste Geschwindigkeit ist in dem engsten Querschnitt
Fall „C”: der kritischen Zustand wird in dem engsten Querschnitt erreicht, aber der Umgebungsdruck ist zu hoch. Am Anfang der Diffusorstrecke wird die Geschwindigkeit Überschallgeschwindigkeit sein, aber danach sinkt v auf Unterschallgeschwindigkeit durch eine Stoßwelle zurück. Die Stoßwelle ist nicht isentropisch, wir werden Energieverlust haben
Fall „B” Umgebungsdruck ist der isentropische Ausströmungsdruck, idealer Fall, kein Verlust
Fall „A” der Umgebungsdruck ist niedriger als der isentropische Ausströmungsdruck, Expansionswellen erscheinen in der Ausströmung
VIDEO

## Slide 23: Ende
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!