## Slide 1: Összeállította: Nagy László nagy@ara.bme.hu
Áramlástan Tanszék
www.ara.bme.hu
Mérés előkészítő óra II.
2016.
tavasz
Áramlástan Tanszék H-1111 Bertalan Lajos u. 4-6. „AE” épület
A mérési adminisztráció felelőse: Dr. Istók Balázs istok@ara.bme.hu
Notes: Le kell cserélni a neveket
Kármán Tódór Szélcsatorna Laboratórium
Tabló 1936-38

## Slide 2
Mérések felelősei
M1 M2 | Füle Péter Dr. Balogh Miklós | fule@ara.bme.hu baloghm@ara.bme.hu
M3 | Dr. Istók Balázs | istok@ara.bme.hu
M4 | Varga Árpád | varga@ara.bme.hu
M5 | Dr. Horváth Csaba | horvath@ara.bme.hu
M7 | Mikó Szandra | miko@ara.bme.hu
M8 M9 M10 | Farkas Balázs Tomor András Bak Bendegúz | farkas@ara.bme.hu tomor@ara.bme.hu bak@ara.bme.hu
M11 M12 M13 | Nagy László Balla Esztella Tóth Bence | nagy@ara.bme.hu balla@ara.bme.hu tothbence@ara.bme.hu

## Slide 3
3.
Méréselőkészítő
A mérés menete (összefoglaló)
Sikeres mérés ZH írása
A mérési segédlet és az egyéni mérési feladatok letöltése és alapos áttanulmányozása
A kézzel írott mérési terv elkészítése
Mérés (felkészülés, kézzel írott mérési terv, milliméter papír szükséges)
A számításokhoz, diagramokhoz szükséges táblázat és a jegyzőkönyv elkészítése otthon
A számítások ellenőrzése
Jó számítások esetén a jegyzőkönyv és a táblázat feltöltése (határidő a mérést követő hét vasárnap éjfél)
A visszajelzés függvényben a jegyzőkönyv javítása
Elfogadott jegyzőkönyv esetén prezentáció készítése
A prezentáció feltöltése
Prezentáció

## Slide 4
4.
Méréselőkészítő
A nyomáskülönbség mérése (Δp mérés)
Több mennyiség mérésének alapja (pl. sebesség, térfogatáram)
Áramló közegben, két pont közötti nyomáskülönbség mérése
Gyakran egy referenciaértékhez képest mérjük
    (légköri nyomás, csatorna statikus nyomás, …)
Eszközei (folyadékszint- különbségen alapuló)
  U-csöves manométer
  Betz-rendszerű manométer
  Ferdecsöves mikromanométer
  Görbecsöves mikromanométer
Eszközei (piezoelektromos elven alapuló)
  EMB-001 digitális kézi nyomásmérő műszer

## Slide 5
5.
Méréselőkészítő
Δp mérés / U-csöves manométer I.
Csőáramlás
Pillangószelep
Körvezetéken átlagoljuk a nyomást
D
H
>
g
pB
pJ
A manométer egyensúlyi egyenlete:
(hidrosztatika B és J pontok között)
Egyszerűsíthető, ha
rny <<rm
(pl. levegő közeg – víz mérőfolyadék)
Vegyük észre, hogy
Notes: Nyomésközvetítő folyadék ro_ny
mérőfolyadék ro_m
levegő, víz, higany…

## Slide 6
D
6.
Méréselőkészítő
A nyomáskülönbség mérése / U-csöves manométer II.
A mérőfolyadékok sűrűsége rm (irányszámok)
A manométer egyensúlyi egyenlete
A nyomásközvetítő közeg sűrűsége: rny (pl. levegő)
p0 - levegő nyomás, közel légköri nyomás [Pa] ~105Pa
R - a levegő specifikus gázállandója 287[J/kg/K]
T - légköri hőmérséklet [K] ~293K=20°C

## Slide 7
7.
Méréselőkészítő
Δp mérés / U-csöves manométer pontossága III.
Pl. a leolvasott érték:
A pontossága ~1mm: Az abszolút hibája:
A helyes érték felírása az abszolút hibával(!)
A relatív hibája:
Hátrányai:
Leolvasási hiba (kétszer olvassuk le)
Pontossága ~1mm
Kis nyomáskülönbségeknél nagy a relatív hiba
Előnye:
Megbízható
Nem igényel karbantartást

## Slide 8
8.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Δp mérés / fordított U-csöves manométer
A manométer egyensúlyi egyenlete
Mivel általában folyadékkal (pl. víz) töltött vezetékekben mérjük a nyomáskülönbséget fordított U-csöves manométerrel, így ha a „mérőfolyadék” ebben az esetben pl. levegő, akkor a sűrűségviszony (1.2/1000) miatt a -rl elhagyható.
Előnye, hogy vizes rendszerekben alkalmazva, higany alkalmazása helyett levegő a mérőfolyadék, így javul a mérés relatív hibája!

## Slide 9
9.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Δp mérés / Betz-rendszerű mikromanométer
A relatív hiba csökkentése optikai eszközökkel, így a pontosság növelhető.
A pontossága ~0,1mm: Az abszolút hibája:
A relatív hibája:

## Slide 10
10.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Δp mérés / ferdecsöves mikromanométer
Döntési szög függő - f(a) - változó relatív hiba jellemzi.
A manométer egyensúly egyenlete
D
Pontosság: dL~±1mm,
Relatív hiba a=30° esetén:

## Slide 11
11.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Δp mérés / görbecsöves mikromanométer
Állandó relatív hiba és nem lineáris skála jellemzi.

## Slide 12
12.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Δp mérés / görbecsöves mikromanométer
Állandó relatív hiba és nem lineáris skála jellemzi.

## Slide 13
13.
Méréselőkészítő
Δp mérés / EMB-001 digitális nyomásmérő
Mérés során használandó gombok listája
Be/kikapcsolása Zöld gombbal
Gyári kalibráció visszaállítása „0” majd a „STR Nr” (javasolt)
Mérési csatornák váltása „CH I/II”
0 Pa beállítása „0 Pa”
Átlagolási idő váltása (1/3/15s) „Fast / Medium / Slow” (F / M / S)
A mérési tartomány:
A mérési hiba:

## Slide 14
14.
Méréselőkészítő
Δp mérés / Mérőfurat kialakítás
Nyomásmérés esetén párhuzamos, egyenes áramvonalakra
merőlegesen nem változik a nyomás
(Euler egyenlet normál irányú komponense)
Helyes
b). c) Hibás

## Slide 15
15.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Sebességmérés (nyomás alapon)
Eszközei:
Pitot-cső
Prandtl-cső
Elméleti háttér:
veszteségmentes Bernoulli-egyenlet egyszerű alakja:
Ha U1=U2 és v2=0:
pdin,1 és pdin,2 (az 1-es és 2-es pont beli dinamikus nyomások)

## Slide 16
16.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Sebességmérés / Pitot-cső
Pitot, Henri (1695-1771), francia mérnök.
A dinamikus nyomás meghatározása:
pö a megállított közeg nyomása (össznyomás)
pst áramlással párhuzamos falra ható nyomás (statikus nyomás)
A sebesség meghatározása:

## Slide 17
17.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Sebességmérés / Prandtl -cső
Prandtl, Ludwig von (1875-1953), német áramlástan kutató.
Ha a statikus nyomás az áramlási térben pontról pontra.

## Slide 18
18.
Méréselőkészítő
Térfogatáram-mérés
Térfogatáram definíció:
Adott felületen egységnyi idő alatt kilépő térfogat. Mérése nagy gyakorlati fontossággal bír, mivel általában elszámolás, szabályzás alapját jelenti (pl.: vízdíj, üzemanyag, stb.)
Jele: qv, mértékegysége: térfogat / időegység (pl.: m3/s)
Pontonkénti sebességmérésen alapuló módszer
  Nem kör keresztmetszetű vezetékek
  Kör keresztmetszetű vezetékek
    10-pont módszer
    6-pont módszer
Szűkítő elemes módszer
  Venturi-cső (vízszintes/ferde tengely)
  Átfolyó mérőperem (átfolyási szám, iteráció)
  Beszívó mérőperem
  Beszívó tölcsér

## Slide 19
19.
Méréselőkészítő
Térfogatáram-mérés / sebességmérésen alapuló
Nem kör keresztmetszetű vezeték
Feltéve, hogy:
1.
2.
3.
4.

## Slide 20
20.
Méréselőkészítő
Több mért sebességből átlagsebesség számítás
Nagyon fontos, hogy: átlagok gyöke ≠ gyökök átlaga (!)
Pl. Ha több pontban mérjük a dinamikus nyomást, majd abból sebességet
kívánunk számolni…
1.
2.
3.
4.
HELYES
átlagolás
HELYTELEN
átlagolás

## Slide 21
Térfogatáram-mérés / sebességmérésen alapuló I.
A sebességprofil feltételezetten n-ed fokú parabola.
Teltételezzük fel az állandó üzemállapot.
Prandtl - csővel végzett sebességmérés alapján.
Kör keresztmetszetű vezeték, 10pont (6pont) módszer
Szabványos eljárás, a mérésipontokat a szabvány (MSZ 21853/2) megadja:
Si/D= 0.026, 0.082, 0.146, 0.226, 0.342, 0.658, 0.774, 0.854, 0.918, 0.974

## Slide 22
22.
Méréselőkészítő
Térfogatáram-mérés / sebességmérésen alapuló II.
A sebességmérésen alapuló térfogatáram-mérés előnye a szűkítő elemmel való méréssel szemben, hogy nem változtatja meg a mért berendezés üzemállapotát, illetve az, hogy a mérés egyszerű.
Hátránya, hogy a hiba viszonylag nagy lehet, a szűkítő elemeshez képest. Hosszú ideig tart egy mérés és az alatt biztosítani kell az állandó üzemállapotot. (10pont x 1,5perc = 15 perc)
Kör keresztmetszetű vezeték, 10pont (6pont) módszer
Mivel a keresztmetszetekre igaz, hogy:

## Slide 23
23.
Méréselőkészítő
Térfogatáram-mérés / szűkítőelemes módszer
Venturi-cső
p1
p2
rm
rny
Dh
H
Bernoulli-egyenlet (r=áll., U=áll., nincs veszt.):
A1
A2
Ha nem jelentős az összenyomódás (r=áll.), a kontinuitási egyenlet alapján:
direkt veszteségmentes,
(leválás mentes), áramlás
kialakítására törekszünk
Kontinuitás:

## Slide 24
24.
Méréselőkészítő
Térfogatáram-mérés / szűkítőelemes módszer
Szabványos szűkítés - nyomáskülönbség
e kompresszibilitási tényező (e=e(b,t,k)~1 a levegő esetén, a nyomásváltozás csekély)
a átfolyási szám, a=(b,ReD) (szabványos kialakítás!)
b = d/D átmérőviszony,
d [m] legszűkebb keresztmetszet átmérője
D [m] a szűkítést megelőző cső átmérője
ReD = vD/n a Reynolds-szám (alapképlet)
v [m/s] sebesség
n [m2/s] kinematikai viszkozitás
p1 [Pa] szűkítő elem előtt mért nyomás
p2 [Pa] szűkítő elem utána mért nyomás
k=cp/cv izentrópikus kitevő
t=p2/p1 nyomásviszony
Átfolyó mérőperem
kontrollált leválás, ezáltal jól ismert nyomásveszteség kialakítására törekszünk
CFD eredmény

## Slide 25
25.
Méréselőkészítő
A térfogatáram mérési elvek összehasonlítása

## Slide 26
26.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Térfogatáram-mérés / szűkítóelemes módszer
Beszívó - mérőperem
Beszívó mérőperem/beszívó tölcsér (nem szabványos)
Beszívó - tölcsér

## Slide 27
27.
Méréselőkészítő
Info a mérés ZH-ról
4 feladat:
  Mértékegységváltás
  Elméleti kérdés
  2db számpélda
50%-tól elfogadott
Minta ZH elérhető (lesz) a honlapon

## Slide 28
28.
Méréselőkészítő
Köszönöm a figyelmet!